| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/11 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 31 March 2015 Russian Original: English and Russian |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по проблемам энергии
и загрязнения окружающей среды

Семьдесят первая сессия

Женева, 9−12 июня 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Правила ООН № 85 (измерение полезной мощности), 
115 (модифицированные системы СНГ и КПГ) 
и 133 (возможность утилизации автотранспортных средств)

Предложение по поправкам 
к Правилам № 85 (измерение полезной мощности)

Представлено экспертом от Российской Федерации*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Российской Федерации в целях уточнения определения  мощности  нетто при проведении испытаний. Изменения к нынешнему тексту Правил № 85 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 5,

Taблица 1, сноску 6 изменить следующим образом:

6	"В случае, когда установлен отключаемый вентилятор или вентилятор прогрессивного типа, испытание проводится с вентилятором в отключенном состоянии или в режиме  максимального проскальзывания. Если при этом используется дополнительный вентилятор или иной метод для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в заданном диапазоне, то дополнительная мощность для соответствующих режимов должна быть определена и вычтена из значения определенной скорректированной мощности нетто."

II.	Обоснование

Это предложение имеет целью уточнение определения мощности нетто при проведении испытаний с отключаемым вентилятором (в отключенном положении) или с прогрессивным вентилятором в режиме максимального проскальзывания.

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.