|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/12 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 20 février 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

108e session

Genève, 4-8 mai 2015

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 46 (Dispositifs de vision indirecte)

Proposition de complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement no 79 (Équipement de direction des véhicules)

Communication de l’expert des Pays-Bas*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert des Pays-Bas, vise à aligner les dispositions du Règlement no 79 sur les amendements au Règlement no 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) proposés en vue d’offrir la possibilité de remplacer les rétroviseurs par des systèmes à caméra et moniteur, sous réserve de l’approbation du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement no 79 sont signalées en caractères gras.

I.	Proposition

Paragraphe 2.4.6, modifier comme suit:

«2.4.6	Par “cercle de virage”, le cercle à l’intérieur duquel sont situées les projections au sol de tous les points du véhicule, à l’exclusion des dispositifs extérieurs de vision indirecte et des indicateurs de changement de direction avant, lorsque le véhicule décrit une trajectoire circulaire;».

II.	Justification

Plusieurs dispositions relatives aux essais d’effort à la commande dépendent du cercle de virage, lequel exclut actuellement les rétroviseurs extérieurs. Cette exclusion devrait également s’appliquer aux caméras extérieures utilisées comme dispositifs de vision indirecte.

La présente proposition vise à modifier en ce sens les dispositions relatives à l’équipement de direction des véhicules qui figurent dans le Règlement no 79.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.